## Slide 1: 藍芽溝通方式
蔡佳昱
2021/4/22

## Slide 2: 藍芽封包格式
讀取韌體版號(read firmware version)
回傳韌體版號(return firmware version)
Json文本(json context)
檔案片段(file segment)
告知收到檔案片段(ack file segment)

## Slide 3: 讀取韌體版號(read firmware version)
在連線開始時，用來辨別電子琴韌體版本
未來韌體改版若有影響到藍芽通訊規格，app可以先透過韌體版號去切換通訊規格
Command: 訊息名稱，定為0x00000000

## Slide 4: 回傳韌體版號(return firmware version)
在連線開始時，用來辨別電子琴韌體版本
未來韌體改版若有影響到藍芽通訊規格，app可以先透過韌體版號去切換通訊規格
Command: 訊息名稱，定為0x00110000 Version:韌體版號，等到韌體寫完以後會提供目前的版號

## Slide 5: Json文本(json context)
用來傳遞大部分訊息
長度必須簡短，context內文長度不能超過144個字
雖然有order和amount可以將大封包切分成小封包，不過目前要避免大封包的出現
Command: 訊息名稱 Id: 封包/request id(目前沒有用到) Length: 封包長度，最大長度不能超過156byte order: 封包順序，這一個訊息中的順序 amount: 封包總量，這一個訊息中的封包總量 Text: json內文，長度不超過144byte (156byte - header size)

## Slide 6: 檔案片段(file segment)
用來傳遞檔案
由於檔案通常很大，必須切分成多個封包傳送，因此接收端要根據order和amount重組檔案
Command: 訊息名稱 Id: 封包/request id(目前沒有用到) Length: 封包長度，最大長度不能超過156byte FileName: 檔案名稱，未滿16byte的話後面補0x0 order: 片段順序，這一個檔案中的順序 amount: 片段總量，這一個檔案中的封包總量 file:檔案片段內文，不能超過128byte

## Slide 7: 告知收到檔案片段(ack file segment)
收到檔案片段的時候回傳給傳送方
Command: 訊息名稱 Id: 封包/request id(目前沒有用到) Length: 封包長度，固定為28byte FileName: 檔案名稱，未滿16byte的話後面補0x0 order: 片段順序，這一個檔案中的順序 amount: 片段總量，這一個檔案中的封包總量

## Slide 8: 通訊流程

## Slide 9: 流程圖
連線
選歌
即時模式
錄音模式
音樂遊戲模式
下載歌曲
選歌
進入遊戲
遊戲進行
遊戲結算
有無檔案
有
無
重新開始
中斷遊戲
遊戲結束
(待補)
(待補)
更新主程式
(待補)

## Slide 10: 連線
app
電子琴
連線
Set mtu 156
確認韌體版本
Read Firmware Version
Return Firmware Version
一定要丟這個封包，電子琴才會開始互丟訊息
必須先設mtu才會開始回應其他訊息
傳遞心跳
Ping
Pong
只要連線中都要持續，不然琴會主動斷線
鋼琴的任何按下事件都會丟到app
鋼琴事件…
Keyboard IO Event
連線期間持續發生
選歌…

## Slide 11: 選歌
app
電子琴
讀取場景
Sheetmusic Data
Ack Sheetmusic Data
Read Scene
Return Scene
如果場景名稱不是”PlaySongSelect”
Enter Scene
Ack Enter Scene
強制要求場景切換至PlaySongselect
切換成功才能往下執行
切換場景至PlaySongSelect
確認琴中是否有選定歌曲
檢查琴中歌曲是否包含訊息中指定的歌曲，並回傳結果
如果沒有該歌曲
下載歌曲…

## Slide 12: 下載歌曲
app
電子琴
傳送歌曲檔案片段
Sheetmusic File Segment
如果沒有該歌曲
要求下載該歌曲
Reuqest Sheetmusic File
Ack Request Sheetmusic File
必須接受要求後才能往下執行
Finish Write Sheetmusic
Ack Finish Write Sheetmusic
傳完以後傳個結束訊息
告知是否有遺漏，如果有的話就要重傳
要求重傳遺漏片段
Reuqest Rewrite Sheetmusic File
如果有遺漏片段
僅需傳送遺漏片段
進入遊戲..
Ack Sheetmusic File Segment

## Slide 13: 進入遊戲
app
電子琴
要求載入遊戲
Reuqest Load Game
Ack Request Load Game
選定歌曲存在或下載完成後
清除遊戲設定
Clear Game Configuration
Ack Clear Game Configuration
寫入遊戲設定
Write Game Configuration
Ack Write Game Configuration
音樂遊戲: MusicGameModifier
反覆練彈: RepeatPracticeModifier
難度: MeteorDifficultyModifier
左右手: HandModifier
速度: ClockRateModifier
(音樂遊戲和反覆練彈一定要擇一)
遊戲開始…

## Slide 14: 遊戲進行
app
電子琴
遊戲結束
Hardware Finish Game
Ack Hardware Finish Game
遊戲中發生的所有事情都會傳送到App
遊戲開始
Start Game
遊戲事件…
Game Event
如果app要求退出
或重來或暫停
App Pause Game、App Quit Game、App Restart Game
Ack…
app提出要求
遊戲做出反應
如果要求結束遊戲，會直接回到選歌場景
遊戲結算…

## Slide 15: 遊戲結算(舊)
app
電子琴
Final Score
Ack Final Score
回傳總分
Play Record Data
Ack Play Record Data
傳送遊戲紀錄資料
傳送遊戲紀錄片段
Play Record File Segment
Finish Write Play Record
Ack Finish Write Play Record
傳完以後傳個結束訊息
告知是否有遺漏，如果有的話就要重傳
要求重傳遺漏片段
Reuqest Rewrite Play Record File Segment
如果有遺漏片段
僅需傳送遺漏片段
選歌…
Ack Play Record File Segment

## Slide 16: 遊戲結算(新)
app
電子琴
Final Score
Ack Final Score
回傳總分
Play Record Data
Ack Play Record Data
傳送遊戲紀錄資料
傳送遊戲紀錄片段
Play Record File Segment
Finish Write Play Record
Ack Finish Write Play Record
傳完以後傳個結束訊息
告知是否有遺漏，如果有的話就要重傳
要求重傳遺漏片段
Reuqest Rewrite Play Record File Segment
如果有遺漏片段
僅需傳送遺漏片段
選歌…
Ack Play Record File Segment
Request Play Record File
Ack Request Play Record File
要求傳送遊戲紀錄檔案